Lista Complementar de Exercícios

1) Ao se tratar do armazenamento de água no solo, da evapotranspiração da cultura, da precipitação pluvial, dentre outras variáveis, por que é mais conveniente se expressar em lâmina de água do que em volume de água?

2) Demonstre a seguinte relação:

1 mm = 10m3 ha-1

3) No estado padrão de energia potencial, qual deve ser o valor do potencial total da água no solo, em mca?

4) É correto afirmar que a umidade gravimétrica na saturação corresponde à porosidade total do solo? Justifique.

5) O que você entende por curva característica de retenção da água no solo? Faça o esboço teórico de uma.

6) Para os fins práticos da irrigação, defina:

a) Capacidade de Campo

b) Ponto de Murcha Permanente

c) Umidade Crítica (para a cultura)

7) Quais as vantagens da Agricultura Irrigada em relação à Agricultura de Sequeiro?

8) É possível estimar a umidade volumétrica a partir de uma amostra de solo deformada? Justifique.

9) A porosidade livre de água é uma variável que representa o volume dos poros do solo que não está ocupado pela água.

Com base em seu conhecimento teórico, encontre uma equação cuja variável dependente seja a porosidade livre de água, tendo como variáveis de entrada:

umidade volumétrica atual e umidade volumétrica.

10) Um solo tem 34 % de umidade (base de volume) na capacidade de campo, na profundidade efetiva do sistema radicular da cultura do tomateiro.

Em um determinado momento, a umidade é 39% nessa mesma camada. Considerando que a camada adjacente mais subsuperficial está com baixa umidade, responda:

a) Haverá drenagem da água da camada mais superficial para a mais subsuperficial?

b) Após a eventual drenagem, qual a umidade teórica na camada superficial?

11) Foi conduzida uma coleta de amostras indeformadas de solo. Um pesquisador utilizou coletores com formato cúbico e um irrigante usou coletores em formato cilíndrico. Para cada caso, encontre a equação apropriada para a estimativa da densidade do solo.

12) Em qual condição a água é transmitida com maior facilidade pelo espaço poroso de um determinado solo: quando sua umidade gravimétrica for igual a 20% ou quando sua umidade volumétrica for 15%. Considere a densidade do solo igual a 1,2 g/cm3. Justifique sua resposta.

13) Em sua opinião, quais as principais desvantagens da irrigação?

14) É possível afirmar que a velocidade de infiltração básica da água no solo corresponde à sua condutividade hidráulica saturada?

15) No início do processo de infiltração da água no solo a velocidade de penetração da água é baixa, pois a condutividade hidráulica é baixa. Essa afirmação está correta? Justifique.

16) Uma lâmina d’água de 15 cm está sobre a superfície de um solo já faz uma semana.

a) Considerando a referência gravitacional a 27 cm acima da superfície do solo, discriminar os principais componentes do potencial total da água, nos seguintes pontos:

Ponto A: na superfície da lâmina d’água

Ponto B: na superfície do solo

Ponto C: a 14 cm abaixo da superfície do solo

Ponto D: a 30 cm acima da superfície do solo

b) Qual o sentido de movimentação da água, entre os pontos A, B, C e D? Justifique sua resposta.

17) Em um empreendimento agrícola no Semiárido, diferentes genótipos de uma dada cultura poderão ser cultivados. Todos os genótipos têm a mesma profundidade efetiva do sistema radicular (38 cm) e a mesma tolerância ao estresse hídrico, apresentado fator de disponibilidade da água no solo igual a 0,4.

Considere os seguintes resultados:

Umidade na capacidade de campo igual a 29% (base de massa)

Umidade do solo à tensão de 15 atm: 13 g de água para cada 100 g de solo (base de massa)

No teste de densidade do solo, obteve-se 569 g de massa de solo após secagem em estufa a 120° C; essa massa foi obtida em anel cilíndrico com 7,8 cm de altura e 8,8 cm de diâmetro.

Pede-se:

a) lâmina líquida do projeto.

b) umidade à base de volume na qual se deve proceder nova irrigação.

18) Em um dia de sol intenso, um solo com umidade igual a 27% merece ser irrigado? Justifique sua resposta.

19) A equação de Darcy, dada abaixo, é usual na avaliação do movimento da água no solo. Qual a razão do sinal negativo?

20) Explique a razão pela qual a taxa de infiltração de água no solo é um parâmetro tão relevante para a irrigação por superfície e por aspersão.

21) Um solo raso tem lençol freático a 50 cm da sua camada de impedimento. Utilizando-se tensiômetros e a curva característica da água no solo, a umidade da camada acima do lençol freático foi estimada em 31% (base de volume). Considerando que a camada de impedimento está a 1,1 m da superfície do solo, calcular a nova profundidade do lençol freático (em relação à superfície do solo), após uma chuva de 60 mm que infiltrou completamente no solo. A umidade (base de volume) correspondente à máxima capacidade de retenção da água no solo é de 39%. Nesse solo, a porosidade total vale 48%.

22) Dois diferentes tipos de solos apresentam a mesma umidade (27% à base de massa, por exemplo). É possível afirmar que, mesmo sendo os solos diferentes, a planta terá as mesmas condições de desenvolvimento, pelo menos em termos de disponibilidade de água.

Essa afirmação é correta? Justifique.

23) Em um evaporímetro do tipo tanque Classe A ocorreu uma perda de água de 17,7 Litros do dia 23novembro para o dia 25/novembro. Neste período, qual a lâmina evaporada neste tanque, em mm por dia? Dimensões do tanque: com diâmetro interno de 120,6 cm e altura interna de 25,4 cm.

24) Em um projeto de drenagem agrícola o objetivo da engenharia é remover a água dos microporos, pois o excesso de água nesse tipo de poros prejudica a produtividade da cultura. Essa afirmação é correta? Justifique.

25) Na agricultura irrigada toda vez que for necessário realizar uma nova irrigação deve-se elevar a umidade do solo do ponto de murcha permanente até sua capacidade de campo. Essa afirmação está correta? Justifique.

26) Na agricultura irrigada dois momentos bem distintos são: planejamento do sistema (projetos de dimensionamento agronômico e hidráulico) e a execução operacional (manejo da irrigação).

Em relação a essa ‘divisão’ didática, a afirmação abaixo é correta? Justifi	que, caso considere incorreta.

O dimensionamento do sistema prevê a definição da lâmina líquida de irrigação na situação mais crítica (pior situação), ou seja, a máxima lâmina correspondente à maior demanda pela cultura. Assim projetado o sistema de irrigação será capaz de atender qualquer situação de demanda da cultura.

Por outro lado, no manejo da irrigação, a lâmina de irrigação corresponde à demanda atual de água pela cultura. Essa lâmina de irrigação definida no manejo poderá ser igual ou menor que a lâmina do projeto (dimensionamento), mas nunca superior.

27) Qual a condição/referência para o estado padrão de energia para cada componente do potencial total da água no solo?

28) Para fins de sentido do movimento da água no solo, qual o significado de um gradiente de potencial total (da água no solo) igual a 50 kPa cm-1 do ponto X para o ponto Y? E qual o sentido da água?

29) Observe os dados abaixo resultantes de um teste com infiltrômetro de anéis concêntricos e encontre as equações de infiltração acumulada e de velocidade de infiltração instantânea.

Para isso, empregue a análise de regressão linear aplicando as ferramentas de estatística e álgebra que permitem encontrar os parâmetros K e n da equação de Kostiakov aplicando a transformação logarítmica.

Antes, complete as informações que faltam nas tabelas a seguir.

| Horário | Intervalo (min) | Tempo Acumulado (min) | Leitura da régua (cm) | Infiltração Acumulada (cm) | VI (cm/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Instantânea | Diferença |  |  |
| 12:44 | - | - | 10,8 | - | - |  |
| 12:45 | 00:01 | 1 | 10,3 | 0,5 | 0,5 |  |
| 12:47 | 00:02 | 3 | 9,8 | 0,5 | 1 |  |
| 12:49 | 00:02 | 5 | 9,3 | 0,5 | 1,5 |  |
| 12:54 | 00:05 | 10 | 8,7 | 0,6 | 2,1 |  |
| 12:59 | 00:05 | 15 | 8 | 0,7 | 2,8 |  |
| 13:09 | 00:10 | 25 | 7,1/12,4 |  | 3,7 |  |
| 13:19 | 00:10 | 35 | 11,5 |  | 4,6 |  |
| 13:34 | 00:15 | 50 | 10,4 | 1,1 | 5,7 |  |
| 13:49 |  |  | 9,4 | 1 | 6,7 |  |
| 14:19 |  |  | 8,1/11,7 | 1,3 | 8 |  |
| 14:49 | 00:30 | 125 | 10,4 | 1,3 |  |  |
| 15:19 | 00:30 | 155 | 9,1 | 1,3 |  |  |

Para o cálculo da VI (em cm/min) utilize duas casas após a vírgula...

|  | Y | X | X.Y | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Log I acumulada | Log T acumulado |  |  |
|  | -0,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,477 | 0,000 | 0,228 |
|  | 0,176 | 0,699 | 0,123 | 0,489 |
|  | 0,322 | 1,000 | 0,322 | 1,000 |
|  | 0,447 | 1,176 | 0,526 | 1,383 |
|  | 0,568 |  | 0,794 |  |
|  | 0,663 |  | 1,023 |  |
|  | 0,756 | 1,699 | 1,284 | 2,886 |
|  | 0,826 | 1,813 | 1,498 | 3,287 |
|  | 0,903 | 1,978 | 1,786 | 3,911 |
|  |  | 2,097 |  | 4,397 |
|  |  | 2,190 |  | 4,798 |
| Soma | 6,354 |  |  |  |
| Média |  | 1,339 |  |  |

30) Para o solo do exercício anterior, quantifique qual deve ser a máxima intensidade de aplicação de um modelo de aspersor a ser selecionado para um projeto de irrigação? Justifique.

31) Utilizando o Microsoft Excel encontre as equações de infiltração (modelo de Kostiakov) considerando os dados abaixo obtidos em dois diferentes tipos de solo:

| Tempo acumulado | Infiltração Acumulada |
| --- | --- |
|  | Solo A | Solo B |
| (min) | (mm) | (mm) |
| 1 | 3,80 | 7,80 |
| 2 | 5,30 | 11,42 |
| 3 | 6,44 | 14,27 |
| 4 | 7,39 | 16,72 |
| 5 | 8,23 | 18,90 |
| 6 | 8,98 | 20,90 |
| 7 | 9,67 | 22,75 |
| 8 | 10,31 | 24,48 |
| 9 | 10,91 | 26,12 |
| 10 | 11,48 | 27,68 |
| 15 | 13,94 | 34,59 |
| 20 | 16,01 | 40,52 |
| 25 | 17,82 | 45,81 |
| 30 | 19,44 | 50,64 |
| 35 | 20,94 | 55,12 |
| 40 | 22,32 | 59,32 |
| 45 | 23,62 | 63,29 |
| 50 | 24,85 | 67,07 |
| 60 | 27,12 | 74,14 |
| 70 | 29,20 | 80,70 |
| 80 | 31,14 | 86,85 |
| 90 | 32,95 | 92,67 |

32) Observando os dados do exercício anterior, responda:

a) Qual solo seria mais arenoso: Solo A ou Solo B?

b) A partir das equações encontradas, encontre as equações de velocidade instantânea de infiltração e faça gráficos para os dois solos. Preferencialmente, mostre o comportamento dos dois solos num único gráfico.

c) Para o solo que você identificou como mais argiloso, qual deve ser a máxima vazão de um aspersor a ser selecionado, considerando que ele será colocado em espaçamento 18 x 18 m?